“UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS AÉREOS NÃO-TRIPULADOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS DE BAIXO CUSTO PARA SONDAGEM NA ATMOSFERA”

## Theo Hackbart

Neste trabalho, apresentam-se descrições da construção de um sistema tipo VANT (veículo aéreo não-tripulado) com propulsão elétrica, instrumentalizado, para obter perfis verticais e horizontais e medidas de temperatura, pressão e localização por GPS, na camada superficial da atmosfera entre duas superfícies heterogêneas próximas ao solo. Com a evolução da eletrônica embarcada, foi possível o desenvolvimento e a montagem de uma pequena plataforma de coleta e aquisição de dados meteorológicos com aproximadamente 50 gramas, utilizando microcontrolador e sensores de temperatura e pressão. Após a captação dos dados na aerossondagem, foi feita a análise estatística e, a partir disso, identificaram-se estruturas da camada-limite superficial compatíveis com os conceitos gerais descritos na literatura, assim como detalhes da estrutura próximos às fronteiras de separação de regiões heterogêneas de coberturas de solo. Tendo em vista as inúmeras pesquisas que visam a alternativas diferenciadas para obtenção de tais dados, provou-se, através deste experimento que pequenas aeronaves não-tripuladas podem ser de grande valia para pesquisas em agrometeorologia e meteorologia, pois se destacam por possibilitar a realização de sondagens atmosféricas em lugares de difícil acesso, tendo um baixo custo.

Banca examinadora:

Professor Doutor José Francisco Dias da Fonseca – UFPel

Professor Doutor Jonas da Costa Carvalho - UFPel

Professor Doutor Gilberto Barboza Diniz - UFPel

Professor Doutor Gervásio Annes Degrazzia – UFSM (Externo)

# Text boxes

UFPEL

PPGMET

Sexta-feira

28

Novembro de 2008

às 09 h

Defesa de Dissertação

MINI AUDITÓRIO 3  DO CEFET-RS